机关大院会议室设备升级项目

招

标

邀

请

函

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州分公司

# 招标邀请函

# 江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）拟对机关大院会议室设备升级项目进行自主招标采购，现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

# 一、项目名称

项目名称：机关大院会议室设备升级项目

采购人：江苏有线泰州分公司

# 招标内容及限价：

1、项目内容：主要增强了主扩的音质和能量，同时增强了会场声像定位感；另外优化了会场前排中区的听音效果。

2、本次项目最高限价为131000元。

3、本项目采用最低评标价法选择中标人。

4、招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。招标人授标时不得对投标文件中确定的内容做实质性改变。

# 合格投标人的基本资质要求

（一）投标人的资质要求：

1）具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2）具有较强的供货、安装和维护服务能力；

3）投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的货物时，不得存在任何已知的不合法的情形，也不得存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人（包括制造商）须依法承担全部责任。

4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

# 拟邀请投标单位

1）扬州市声艺电子有限公司

2）扬州市悦璟传媒科技有限公司

3）扬州谷奇科技有限公司

# 招标文件的发布

时间： 2023年  12   月  20 日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式: 江苏有线泰州分公司网站，网址：http://www.jscnnet.com/tz/

# 投标文件

1、投标文件包含的内容：

1、企业营业执照复印件

2、法人授权委托书

3、法人及委托人身份证复印件

4、报价一览表

5、分项报价表

6、承诺书（格式见附件）

7、技术方案

以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。

2、投标文件的递交

投标文件递交采用邮寄或送达方式，文件截止时间：2023年  12  月  27日上午 9 时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标文件地点：密封盖章后邮寄或送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

联系人：霍祥伟

联系电话：15205269580

联系人：陈诚

联系电话：19215281129

# 技术规范书

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频线阵音箱 | 类型:: 倒相式 频响范围(-10dB): 100 Hz-20KHz 额定功率(RMS): 300W中音，300W高音 最大声压级(1M): 130dB 峰值声压* （使用12dB峰值因子粉噪测试得到，全空） 指向角度（H × V）: 120° × 16°； 吊挂角度：0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8° 扬声器单元中音: 8 × 2.8” 钕磁单元, 带冷却模块, 0.75”音圈 扬声器单元高音: 7× 1”钕磁高音,带冷却模块， 1”音圈 功放类型: Class D功放, SMPS电源 信号处理： 48 kHz, 24 bitsDSP处理器，延迟1.1.ms；多波段限幅器，EQ ，过滤 保护: 短路, 热保护，过流保护 ； 控制: On / Off 开关, 8档数字开关控制(-50,-20,-10,-6,-3,-2,-1,0 ) 8档高频增益匹配旋扭 信号输入/输出：XLR 3- pin female line-level input 电源输入/输出接口：Neutrik PowerCon (Max: 15 A)(最多只能串联6只)(220 V: 6 pcs) 最大吊挂数量: 16只； 堆叠/支撑数量：配合SE SFi堆叠架可用4只配合SE U 型托架可用2只 箱体材料/喷漆:2mm 精选多层板，黑色或白色聚脲漆 尺寸： (W × H × D) : 210 × 317 × 359 mm 重量: 8.3 Kg. | 只 | 8 | 安装在主席台两侧，各4只，吊装。 |
| 2 | 会议音柱 | 频响范围(-6dB)：140Hz--16kHz; 持续功率：100W ,峰值功率：400W 灵敏度(1W/1M)：91dB； 最大峰值声压级(1 m)：123dB 阻抗：16Ω； 覆盖角度（H×V）：120° x 60°； 系统类型:一分频被动系统； 换能单元：2 x 3.5"钕磁单元，1"音圈; 箱体类型：倒相式； 箱体材料:铝 ； 连接：输入/并联输出：Phoenix contact MSTB4-pins ，2个接口 控制：双向输入信号选择拨档； 尺寸 (宽x高x深):118 x 247 x 155mm； 重量：2kG. | 只 | 2 | 安装在主席台台口上方顶上。 |
| 3 | 数字功放 | 类型：DSP数字功放 功放类型：Class D功放，SMPS电源 功率（RMS）:2 x 250W @ 8 Ω , 2 x 125W @ 16 Ω 最小负载阻抗：8Ω 输入阻抗：20KΩ@平衡信号，10KΩ@非平衡信号； SNR(额定功率):95dB; 串扰:64dB; DSP:48 kHz, 24-bit DSP处理器； 信号处理：处理延迟1.1ms,扬声器预设，延迟，高频滤波，高通滤波器，参量均衡器限副，静音，输入增益； 控制：按钮式数字编码器，LCD显示屏； 最大输入电平:+20dBu； 信号连接器:：XLR输入/输出，phonenix contact MSTB3-pin输入/连接输出； 扬声器连接器:NEUTRIK SPEAKERNL4 outputs,phonenix contact MSTB 4-pin outputs; 保护:短路\过热\过流；冷却：传感器控制风扇，从前到后对流散热； 功放功率:76%；功耗（闲置/满功率）：29W/600W ; 电源要求：100-240VAC; 尺寸:483 x 66 x 256 mm / 1.5 HU； 净重:4.7Kg。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音箱吊架 | 定制吊架，4点吊挂，1:12的安全系数，符合欧盟安全标准。 | 只 | 2 |  |
| 5 | 音箱吊杆 | 定制吊杆。 | 根 | 2 |  |
| 6 | 电源管理器 | 1. 2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2. 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 3. 8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4. 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5. 宽电压(90V-250V) 开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6. 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能； 7. 配置RS232串口、TCP/IP网口，支持局域网外部中控苹果安卓手机APP电脑PC端控制，波特率可选择； 8. 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9. 支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 台 | 2 |  |
| 7 | 辅材及施工 | 硬件配套辅材及人工实施费（安装协调、售后维护） | 项 | 1 |  |

1、投标人所提供软硬件必须提供全新、原装、原厂出品，采购人必要时将对供应商所交付产品进行送检验收，如检验不合格，检验费用由供应商承担，并依法予以处理。

2、投标人投标前可到会议现场实地察看所需安装的位置、安装环境。

3、投标报价应含所有采购供货及需要安装调试的各分项建设内容所需的费用，投标人应充分考虑到完成项目所需要的人力资源，辅材及投入及各项措施所产生的费用，并包含在投标总价中。采购人将不予额外支出完成项目所需的其它费用，包括人工、运输、安装、辅材及其它一切与本项目相关的衍生费用。

4、本项目质保期壹年，在质保期内，非人为损坏原因，乙方应在接到甲方通知后，48小时内到位服务。各项费用由乙方自理。

5、本项目交货期为自签订合同起10天，交货地点由用户指定。

法人授权委托书格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目（采购编号：                  ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）            法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

说明：

1.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

## 报价一览表

项目名称：

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机关大院会议室设备升级项目 |  |  |
| 合计：（大写） | 人民币： |
| 质保期 | 壹年 |

投标单位（公章）

投标人代表签字：

说明：

1、 投标人须按照招标人要求，开具增值税发票。

2、 投标人须严格按照报价一览表格式进行报价，不得对表格条目进行增删和改动。

3、 付款：项目施工完毕经验收合格后，自验收合格之日起15个工作日内，支付合同总金额的90%，余款作为质量保证金，在质保期壹年年满后一次性付清余款。

## 明细报价表

投标人名称：（公章）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注： 本表行数不够可自行添加。

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目名称）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

廉政条款

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。

# 合同模板

项目名称：

采

购

及

服

务

合

同

甲    方：

乙    方：

以                    为买方（以下简称甲方），                            为卖方（以下简称乙方），就               项目的采购、安装和调试事宜进行了协商，为明确双方责任，特签定本合同，以共同遵守。

# 一、合同范围

本合同的范围包括                    项目的采购、安装和调试，以及按合同文件规定对本合同所应提供的各项服务。

# 二、合同总价（人民币）

1、本合同总价为：            ，￥      。其中设备费：          ，￥        ，安装调试费：         ，￥     。

2、本合同的设备单价、合同总价为设备到达交货地点的综合报价，包括设备价、运输费、保险费、税费、卸货费等各种费用。

# 三、交货时间、交货地点、联系人及逾期责任

1、交货时间：    年   月     日前。

2、交货地点：

3、工程质量：符合国标，工程质量合格。

4、乙方应服从甲方的对工程质量、施工进度、工期要求的指令，该工程质量和工期保证能通过验收，如造成质量问题等返工一切损失均由乙方承担。

# 四、运输方式及费用负担

乙方负责货品运输到甲方指定地点，并按甲方要求安排卸货，所产生的运费及卸货费用由乙方负责支付。在运输过程中和验收交付前产品的任何损坏、遗漏、丢失或存在缺陷，乙方负责免费更换、补足，因此引起的违约责任，甲方有权根据情况提出索赔。

# 五、包装标准

乙方交付的产品整体采用设备是适于长途运输的坚固包装，具备防潮、防腐、防震等保护措施，以确保产品安全无损地到达合同约定的收货地点。

# 六、验收标准及验收

1、乙方所供设备应满足合同及国家标准。

2、乙方为设备配置的其他原器件、配件均应严格遵照且完全符合甲方技术规范。

3、乙方按合同规定完成本项目后，由甲方组织验收，验收完毕后作出验收结果报告。

# 七、质量责任

1、乙方应保证所提供的设备、材料，必须按照最新国家标准要求执行生产。

2、乙方应提供给甲方其设备的接口协议，在系统调试时甲乙双方应共同配合。

3、在质保期内，乙方有义务对所有正常使用时非人为因素（除战争、灾害、人力不可抗拒因素外）导致的设备故障，进行无偿技术服务和支持，并应保证在48小时内响应排除故障。质保期满后，乙方继续提供维保服务，服务费用的计取和支付方式双方另行商定。

# 八、付款条件

1、项目施工完毕经验收合格后，自验收合格之日起15个工作日内，支付合同总金额的90%，余款作为质量保证金，在质保期壹年年满后一次性付清余款。

# 九、甲乙双方责任与义务

1、甲方责任与义务

（1）设备调试过程中，甲方负责协调本项目相关单位的关系。

（2）按合同规定，向乙方支付款项。

（3）有权要求乙方按需要，及时提供满足技术要求的货物到场。

2 、乙方责任与义务：

（1）对所供设备产品质保期为壹年，免费保修期届满后为有偿服务。质保期届满后，乙方应继续以优惠价格提供相关的零配件和技术服务。质保期自交工验收合格取得交工验收报告之日起算。

（2）在设备安调后，乙方应配合甲方完成有关设备技术参数的测试、验证工作，并保证设备各项技术指标满足合同要求。

（3）乙方须高度重视安全施工的问题，按规范要求放置或穿戴必要的安全防护设施。

# 十、保修责任：

在质保期内，非人为损坏原因，乙方应在接到甲方通知后，48小时内到位服务。各项费用由乙方自理。

# 十一、违约责任：

1、甲方未能按照合同约定的付款方式付款或无故逾期办理验收手续，乙方有权单方面终止合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

2、甲方无正当理由拒收货物，应赔偿乙方货物的货款。

3、乙方所提供产品不符合合同约定甲方有权拒收该货物，如乙方拒绝更换，甲方有权单方面解除合同。

# 十二、其他约定

1、本合同书经甲、乙双方签字盖章后生效。

2、其他未尽事宜，双方友好协商签订补充条文，作为本合同书的附件，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同书一式肆份，甲方贰份、乙方贰份。

4、合同签订后，任何一方不得擅自修改或终止。如需要修改或终止时，应经双方协商同意，签署修订或补充协议书。任何一方不得借词拒绝执行。

5、在履行合同时，双方因合同而发生的一切争执，首先应在友好协商的基础上解决。当协商不能解决时，双方均同意提交乙方所在地法院诉讼解决。

# 甲方：

# 授权代表（签字）：

# 电话：

# 日期：    年   月   日

# 乙方：

# 授权代表（签字）：

# 电话：

# 日期：    年   月   日

明细清单：

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 合计（含税） |  |